## Slide 1: ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ВЫСОКОАВТОМАТИЗИРОВАННОГО И БЕСПИЛОТНОГО ТРАНСПОРТА
Как автомобилю не потерять связь с «умной» дорогой
Докладчик: генеральный директор, к.т.н,
Бибикова Елена

## Slide 2
Проектирование объектов связи и ИТС
Система «мониторинга автомобильных дорог на базе распределенного акустического сенсора»
Интеллектуальные транспортные системы «умной» дороги и V2X
Создание «автодорожной телекоммуникационной инфраструктуры»
Разработка и внедрение системы управления географически распределенными ЦОДами
Предоставление облачных сервисов и размещение оборудования в собственных коммерческих ЦОДах
Квантовые коммуникации
Производство устройств квантового распределения криптографических ключей
30 лет работы
10 предприятий
245 сотрудников
«СМАРТС» НА СТЫКЕ ОТРАСЛЕЙ
Автодорожной
ИТ и Телекоммуникационной

## Slide 3
  В испанском городе Малага в марте 2021 года начал курсировать беспилотный автобус.
На фото всего 90 фур, 5000 грузовиков - это 55 таких фото.
Компания TuSimple планирует выпустить на дороги Китая 5000 робофур уже в 2021 г. Беспилотные фуры TuSimple за последние 18 месяцев тестирований проехали на автопилоте 45 тыс. км без происшествий.
Все автомобили WW Golf оснащаются штатным оборудованием V2X с 2020. Конкурсы на поставку штатного оборудования V2X уже проводят: BMW, DAIMLER, Volvo, SCANIA, Honda, Toyota.
Мировой опыт
запуска беспилотного транспорта

## Slide 4
В середине 2020 года более 50 стран, включая большинство стран Евросоюза, подписали соглашения, которые будут регулировать правила использования беспилотников 3-го уровня автономности.
Мировые тенденции цифровизации автодорог
Ключевой тренд рынка – рост доли цифровых услуг и количества подключенных автомобилей
Традиционные и цифровые услуги:
Объем рынка , млрд $
Количество подключенных автомобилей,
млн ед.
Наиболее перспективным направлением для реализации проектов становится
СОЗДАНИЕ ПУНКТОВ И УСЛУГ НА ФОРМИРУЮЩЕМСЯ СЕГОДНЯ РЫНКЕ «БОЛЬШИХ» АВТОМОБИЛЬНЫХ ДАННЫХ.

## Slide 5
Спасение жизней
Лобовое столкновение
Боковое столкновение
Столкновение сзади
Аварии на поворотах
Статистика аварий
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Травмы
Летальные исходы
0%
10%
20%
30%
40%
50%
V2X
для снижения
аварийности
эффективен
с фазы 2
эффективен
с фазы 2
эффективен
с фазы 1
эффективен
с фазы 2

## Slide 6
Современные автомобили имеют множество датчиков, камер, радаров, но все они имеют ограниченную видимость из той точки, где находится ТС.
Опасную дорожную ситуацию, не видимую одним автомобилем, могут видеть другие автомобили, восприятие дорожной обстановки может быть коллективным.
Безопасность на дороге можно повысить, если участники дорожного движения станут обмениваться информацией о видимой ими дорожной обстановке в реальном времени.
Любой, даже старый автомобиль, может получать информацию о дорожной обстановке, если он подключен к V2X.
Проблемы индивидуального восприятия
беспилотниками дорожной обстановки

## Slide 7
Инфраструктура V2X
ЦОД
транспортными средствами V2V (vehicle-to-vehicle),
инфраструктурой V2I (vehicle-to-infrastructure ),
пешеходами V2P (vehicle-to-pedestrial ),
сетями V2N (vehicle-to-net),
облачными сервисами V2С (vehicle-to-cloud )
и т.д.
Технология V2X описана стандартами ETSI (European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций)
V2X (vehicle to everything communications – взаимодействие автомобиля со всеми) - технология связи использует беспроводную локальную сеть и работает непосредственно c:
Связность инфраструктуры V2X обеспечивается высокоскоростными каналами связи с минимальными задержками на базе ВОЛС.

## Slide 8
Стандарты
Существующие и планируемые технологии V2X
V2X
DSRC (выделенная связь ближнего действия) является разновидностью технологии Wi-Fi, ETSI ITS-G5 (Европа)
Cellular (3GPP C-V2X, сотовая связь)
LTE-V2X
5G NR-V2X*
(планируется)
IEEE 802.11p
IEEE 802.11bd
(планируется)
*NR означает New Radio
Сравнение технологий V2X
 | 802.11p | LTE V2X | 802.11bd | 5G NR
Frequency | 5.85-5.925 GHz | 5.85-5.925 GHz With optional support for cellular radio | 5.85-5.925 GHz | 5.85-5.925 GHz With optional support for cellular radio
Channel size | 10/20Mhz | 10/20Mhz | 10/20Mhz | 10/20/40/60/80/100/…Mhz
Latency | <100ms (average) | <50ms (average) | 0,5-10ms (300m range) 10-100ms (0,3-2km range) | 0,5-10ms (500m range) 10-100ms (0,5-2km range)
Range | ~1km | ~1km | ~2km | ~2km
Relative speed | <=500rmh | <=500rmh | <=500rmh | <=500rmh
Data rate | ~15Mbs | ~13-16Mbs | ~15-23Mbs | ~30-60Mbs
Packet size | 100-1500 bytes | 100-1500 bytes | 100-1500 bytes | 100-1500 bytes

## Slide 9
Частоты
и дальность связи
Диапазон | Документ | Условия использования
5855-5925 МГц | Решение ГКРЧ №11-11-01-2 от 10.03.2011 | Придорожные до 2 Вт (необходимы РИЧ и регистрация), автомобильные до 0,1 Вт
5795-5815 МГц | Приложение 12 к решению ГКРЧ №07-20-03-001 от 03.05.2007 в редакции ГКРЧ №08-24-01-001 от 28.04.2008 | Max 0,2 Вт, без РИЧ, без регистрации
63-64 ГГц | Решение ГКРЧ №10-06-03-2 от 19.02.2010 | Max 10 Вт, без РИЧ, без регистрации
 | Ch 172 SCH | Ch 174 SCH | Ch 176 SCH | Ch 178 SCH | Ch 180 SCH | Ch 182 SCH | Ch 184 SCH
5,850
5,855
5,865
5,865
5,885
5,895
5,905
5,915
5,925
Spectrum (GHz)
Reserved
Ch 175
alternative
(20 MHz)
Ch 181
alternative
(20 MHz)
Частоты, выделенные для ИТС в РФ
Зона покрытия RSU в городе:
~300 м
V2I
V2V
RSU
~500 м
OBU
OBU
Зона покрытия RSU вне города:
~400 м
V2I
V2V
RSU
OBU
~800 м
OBU

## Slide 10
Точность позиционирования
Спутниковые группировки
Поправки
придорожная базовая станция
бортовое устройство
RSU
OBU
Проблема: точность позиционирования беспилотных ТС на автомобильной дороге.
Решение: V2X с технологией RTK.
Real Time Kinematic (RTK, кинематика реального времени) — совокупность приёмов и методов получения плановых координат и высот точек местности сантиметровой точности с помощью спутниковой системы навигации, посредством получения поправок с базовой станции, принимаемых мобильной аппаратурой.
OBU использует эти поправки для точного определения местоположения (до нескольких сантиметров в плане и по высоте)
Получение актуальных карт высокой четкости для движения беспилотных автомобилей так же решается с использованием передачи данных по V2X.

## Slide 11
Требуемая емкость оптических линий
современной телекоммуникационной инфраструктуры автодорог
Структурная схема вдоль ВОЛС и ИТС автодороги на участке в 70 км
Сети для V2X, ИТС, Квантового шифрования, Правительственной связи необходимо физически разделять по независимым ВОК большой емкости.
…
…

## Slide 12
Акустический мониторинг
для повышения безопасности дорожного движения
Наличие ВОЛС в обочине автодороги с использованием программно-аппаратного комплекса «Акустический мониторинг» позволяет определять в режиме реального времени:
В основе работы системы лежит принцип
когерентной рефлектометрии
скорость транспортного потока, количество автомобилей;
превышения скорости, заторы, съезды на обочину;
проведение дорожных работ;
движение тяжелой техники;
проникновения в колодцы кабельной канализации;
земляные работы;
пешеходов на обочине и проезжей части автодорог;
качество дорожного покрытия;
и др.
"Водопад сырых данных" от ПАК "Акустический мониторинг" – развертка сигнала во времени вдоль автомобильной дороги

## Slide 13
Акустический мониторинг - уникальное решение, которое позволяет контролировать протяженные объекты без подключения к энергетической инфраструктуре. Одно волокно в волоконно-оптическом кабеле заменяет собой тысячи датчиков. Система позволяет с точностью от 1 до 10 метров фиксировать одновременно множество событий на всем протяжении рубежа.
Распределенного акустического сенсора (РАС) – это одно стандартное оптическое волокно в кабеле, которое заменяет собой тысячи датчиков.
Подсистема обучаема и может распознавать полезные сигналы и шумы (библиотека типов источников вибрации дополняется при необходимости; дополнение производится на этапе наладочных работ и опытной эксплуатации).
Акустический мониторинг
для повышения безопасности дорожного движения
ЛКС ТМК
Охранная зона
ВОЛС ― РАС

## Slide 14
Акустический мониторинг
для повышения безопасности дорожного движения
Акустический мониторинг по ВОК (распределенный акустический датчик) на 50-70 км
устойчив к внешним воздействиям электростатических разрядов и электромагнитных полей
Видеофиксация – камеры мониторинга автодорог и фото-видео фиксации нарушений ПДД обогащают данные акустического мониторинга и помогают с большой долей вероятности привязывать детектируемые событии к конкретному автотранспорту
Гео-информационная система – обеспечивает интуитивно понятный интерфейс мониторинга и управления системой
25 декабря 2019 года проект «СМАРТС»: «Система мониторинга автомобильных дорог на базе распределенного акустического сенсора» победил в конкурсе РФРИТ в рамках проекта «Цифровые технологии».
К концу 2021 система будет внедрена на федеральной дороге М-5 между городами Самара, Тольятти, Сызрань и интегрирована с Интеллектуальной транспортной системой.

## Slide 15
Телекоммуникационная инфраструктура «СМАРТС» позволила организовать сеть V2X для взаимодействия подключенного автомобиля с дорожной инфраструктурой и участниками дорожного движения.
В 2020 году АО «СМАРТС» на пилотном участке федеральной автодороги общего пользования реализовало макет «Центр управления «Умной» дорогой».
Реализованный проект «Умная дорога»

## Slide 16
OBU
СЦЕНАРИЙ 1: «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПЕШЕХОДОМ»
ПАК «Акустический мониторинг» обнаруживает на обочине и проезжей части автодороги вибрационное воздействие от шагов пешехода и передает сообщение в макет Интеллектуальной интеграционной платформы о наличии пешехода, включая время и координаты события. События определяются с точностью до 10 м.
Сценарий 2 «Предотвращение опасных ситуаций, связанных с работой уборочной спецтехники на дороге и на ее обочине, с получением информации о событиях от ИС «Акустический мониторинг»
Сценарий 3 «Предотвращение опасных ситуаций, связанных с открытием крышки люка колодца на обочине и проезжей части автодорог, с получением информации о событиях от ИС «Акустический мониторинг» и от макета АПК «Безопасный регион»
Сценарий 4 «Предотвращение опасных ситуаций, связанных с экстренным торможением автомобилей в потоке транспортных средств, при ограниченной видимости водителем и получении информации о событиях от макета сервисной платформы V2X»
и др.
Реализованный проект «Умная дорога»

## Slide 17
25 декабря 2019 года проект СМАРТС «Магистральная квантовая сеть между городами агломерации Самарской области» победил в конкурсе РФРИТ в рамках проекта «Цифровые технологии».
В рамках проекта между ЦОДами в городах Самара, Тольятти, Сызрань построена магистральная квантовая сеть (по маршруту участка М-5)
В 2021 решения АО «СМАРТС» были применены при строительстве квантовой магистральной сети на базе ВОЛС РЖД по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Планируется запуск беспилотного локомотива.
Великий Новгород
Москва
Тверь
Рязань
Пенза
Самара
Магистральный участок магистральной квантовой сети РФ
Проекты реализованы на базе оборудования средств криптографической защиты (СКЗИ) с квантовым распределением ключей шифрования разработанным и поставленным ООО «СМАРТС-Кванттелеком» (входит в ГК «СМАРТС»)
Первая магистральная
квантовая сеть
КИБЕРЗАЩИТА КРИТИЧЕСКИ-ВАЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Санкт-Петербург

## Slide 18
Передача ключей шифрования
на беспилотное транспортное средство
ГК «СМАРТС» отрабатывает технологию внедрения атмосферной линии по передаче квантового ключа шифрования на борт транспортного средства.
Данная технология позволит создать принципиально не взламываемый шифр, исключив возможность получения злоумышленником удаленного доступа к базовым органам управления транспортного средства, который может закончиться как угоном, так и умышленно создаваемым ДТП с угрозой жизни пассажирам.
Были успешно проведены комплексные испытания уникальной гибридной технологии по передаче квантовых ключей шифрования по атмосферному каналу.
АТМОСФЕРНЫЙ КВАНТОВЫЙ КАНАЛ
Телескопическая
приемо-передающая система
ВОЛС
ВОЛС
Зашифрованные данные
ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧА ШИФРОВАНИЯ ПО КВАНТОВОМУ КАНАЛУ
Зашифрованные данные
ТИПОВОЙ КВАНТОВЫЙ КАНАЛ ПО ВОЛС
СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

## Slide 19
Предложения
Использовать компетенции АО «СМАРТС» по создания инфраструктуры «Умных дорог» для запуска подключенного и беспилотного транспорта (ПАСПОРТ Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли РФ: «Создания инфраструктуры для эффективной и безопасной эксплуатации беспилотного автомобильного транспорта в рамках перечня приоритетных дорог»)
Рассмотреть Самарскую область (участок МТМ «Европа Западный Китай») как полигон для внедрения технологий для запуска беспилотного транспорта (Самарская область входит в перечень «регионов для проведения экспериментов по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств», а так же имеет высокий технологический задел для развития V2X)
Включить «СМАРТС» в рабочую группу по направлению «Создание опорной защищенной цифровой технологической сети и строительства на её основе ИТС V2X»
Апробировать технологию передачи ключей шифрования на беспилотное транспортное средство по средствам «квантовых коммуникаций»
Поддержать инициативу СМАРТС о внесении АИС «Акустический мониторинг» в структуру (банк) подсистем и элементов подсистем ИТС, внедряемых на федеральных автомобильных дорогах, с целью реализации «Умных дорог» для безопасности дорожного движения и запуска высокоавтоматизированного транспорта .
1
2
3
4
5

## Slide 20
E-mail
smarts@smarts.ru
Веб-сайт
www.smarts.ru
Телефон
+7 (846) 231-17-77
Адрес
443013, Самарская обл.,
г.Самара, ул. Дачная, д.2, корп.2
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Докладчик: генеральный директор, к.т.н,
Бибикова Елена