## Slide 1: Научно-практическое обоснование установки интеллектуальной системы предупреждения водителей о появлении опасности на проезжей части
Лукашов Б.В.
Помощник генерального директора ООО «Выгодные Интеллектуальные Системы»
Profitable Intelligent Systems
Сессия: безопасность дорожного движения и сохранность автомобильных дорог

## Slide 2: Отечественная программа компонента и алгоритмы искусственного интеллекта
Обоснование использования ЛП ИТС согласно нормативно-технической документации

## Slide 3: Целевые индикаторы эффективности интеллектуальной системы предупреждения водителей о появлении опасности на проезжей части
Целевые индикаторы | Функциональные индикаторы | Единицы измерения
Обеспечение безопасности дорожного движения | Количество ДТП | Ед.
 | Число раненых при ДТП (по уровню тяжести) | Чел.
 | Число погибших при ДТП | Чел.
 | Социальный риск | Руб.
 | Транспортный риск | Руб.
 | Суммарный ущерб ТС | Руб.
 | Суммарный ущерб объектам инфраструктуры | Руб.
 | Суммарный ущерб грузам | Руб.
Целевые индикаторы обеспечения безопасности дорожного движения

## Slide 4
Целевые индикаторы в области управления транспортными потоками сравнительный анализ со светофорным регулированием
Целевые индикаторы | Функциональные индикаторы | Единицы измерения
Управление транспортными потоками (ТП) | Интенсивность ТП | Единиц ТС/час
 | Плотность ТП | Единиц ТС/км
 | Время прохождения рассматриваемого участка дорожной сети | Сек.
 | Задержка светофорного регулирования | Сек.
 | И др. индикаторы согласно техническому заданию заказчика | 

## Slide 5: Концепция обоснования установки локального проекта интеллектуальной транспортной системы с позиции автотехнической экспертизы
Сочи 13-15 сентября 2021

## Slide 6
Последовательно установленные дорожные знаки на областных дорогах — знаки пешеходного перехода закрыты в местах высокого пассажиропотока около основных транспортно-пересадочных узлов общественного транспорта

## Slide 7: Обоснование установки локального проекта интеллектуальной транспортной системы на пешеходных переходах
Sо – остановочный путь ТС в данной ДТС;
Sу – удаление ТС от места наезда на пешехода в момент возникновения опасности для движения;
Sоп – расстояние, которое преодолел пешеход в зоне опасности;
vа – скорость движения ТС в данном конкретном случае, когда отсутствуют следы тормозного юза (vа устанавливается со слов водителя)
vп – скорость движения пешехода в данной ДТС.
Sо < Sу

## Slide 8: Наличие технической возможности остановки ТС для предотвращения ДТП
Категория ТС: М1 |  |  | Тип дорожной одежды: сухой асфальтобетон |  |  | Ширина полосы |  | 3,75 м
T1, с | 0,80 |  |  |  |  |  |  | 
T2, с | 0,10 |  |  |  |  |  |  | 
T3, с | 0,35 |  |  |  |  |  |  | 
Скорость автомобиля, км/ч | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 | 120,00 | 140,00 | 160,00 | 15,00
J, Замедление | 6,80 |  |  |  |  |  |  | 
Скорость пешехода, км/ч | 6,30 | 6,50 | 6,70 | 6,90 | 7,10 | 7,30 | 7,50 | 7,80
Остановочный путь, м [Sо] | 23,77 | 38,28 | 60,09 | 86,42 | 117,28 | 152,67 | 192,57 | 5,75
Удаление ТС от места наезда на пешехода в момент возникновения опасности для движения, м [Sy] | 0,63 | 4,62 | 11,94 | 21,74 | 33,80 | 47,95 | 64,00 | 6,73
Расстояние, преодоленное пешеходом, м [Sоп] | 0,10 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50
Sо < Sу

## Slide 9
Статистика федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь»
Период | Общее количество ДТП с дикими животными | Количество ДТП с дикими животными, в которых погибли или были ранены люди
2012 г. | 52 | 4 (1 человек погиб и 1 ранен)
2013 г. | 70 | 3 (3 человека ранены)
2014 г. | 73 | 6 (3 человека погибли и 5 ранены)
2015 г. | 69 | 9 (11 человек ранены)
2016 г. | 81 | 3 (3 человека ранены)
Всего: | 345 (427 по данным на 05.2018 г.) | 25
* Выдержка из проектной документации ПТИ-2014-853-ТКР1.4-ТЧ.01
Обоснование установки интеллектуальной системы предупреждения водителей о появлении диких животных на проезжей части

## Slide 10
Chart: Год
| 2003 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Количество раненых | 572 | 566 | 546 | 573 | 580 | 527 | 489 | 423 | 391 | 378 | 403 | 382 | 286
Количество ДТП | 480 | 454 | 418 | 435 | 427 | 418 | 379 | 335 | 294 | 319 | 297 | 303 | 222
Количество погибших | 196 | 168 | 134 | 182 | 146 | 162 | 145 | 103 | 95 | 83 | 91 | 61 | 37
Состояние аварийности на М-1 «Беларусь» с 2008 по 2020 г.

## Slide 11
vавтомобиля = 160 км/ч = 44,4 м/с
Остановочный путь ТС 192,57 м
Место установки дорожного знака 200 м до участка повышенной опасности
Практическое применение технологий Computer vision (компьютерного зрения), Artificial intelligence (искусственного интеллекта) и
Deep learning
(глубокого обучения) для обработки трафика дорожного движения и управления технологическими процессами

## Slide 12
Спасибо за внимание!

## Slide 13: Научно-практическое обоснование установки интеллектуальной системы предупреждения водителей о появлении опасности на проезжей части
Лукашов Б.В.
Помощник генерального директора ООО «Выгодные Интеллектуальные Системы»
Profitable Intelligent Systems
Сессия: безопасность дорожного движения и сохранность автомобильных дорог